В.О. Дурєєв, к.т.н., доцент НУЦЗ України, Харків

Використання інформаційних технологій для підвищення стану підготовки сил цивільного захисту в запобіганні пожеж

Реалізація інформаційних технологій в наукових розробках, якими оснащуються підрозділи ДСНС показує, що кожен об'єкт, який обладнаний автоматичними системами протипожежного захисту (АСППЗ), є захищеним від пожеж або їх наслідків тоді, якщо такі системи правильно експлуатуються. Однією з ключових складових АСППЗ є система протипожежної сигналізації (АСППС), до складу якої входять прилади прийомні контрольні пожежні (ППКП), пожежні сповіщувачі (СП) і шлейфи, що їх з'єднують. Вибір цих складових, їх параметрів роботи і особливостей експлуатації, визначає надійність і швидкодію АСППЗ в цілому.

Вважається, що ППКП є найбільш складною і коштовною складовою АСППС, а на вивчення його режимів роботи, рівнів доступу та експлуатації відводиться чимало часу.

У той же час, різноманітність зразків ППКП, представлених на ринку, створює складності при виборі найбільш підходящого приладу для конкретного об'єкта. А відмінність підходів виробників протипожежного обладнання в реалізації стандартних параметрів ППКП, створює додаткові труднощі в їх вивченні.

Пропонується, що з метою підвищення рівня цивільного захисту в сучасних безпекових умовах, у якості втілення інформаційних технологій буде покращення якості підготовки технічного персоналу, випускників спеціалізованих учбових закладів, при вивченні параметрів і можливостей ППКП. Для досягнення поставленої мети, розроблено електрону модель (ЄМ) ППКП. Для побудови ЄМ ППКП були виділені і виконані приватні завдання: виконаний аналіз міжнародних патентів і існуючих ЄМ; створена ЄМ, що дозволяє моделювати експлуатацію ППКП; розроблена методика застосування ЄМ, яка дає можливість: вивчити технічні характеристики ППКП; вивчити особливості експлуатації  ППКП в 4 режимах роботи; вивчити особливості експлуатації  ППКП в 3 рівнях доступу; виконати контроль якості навчання.

Апробація ЄМ та методики її застосування проводилася при вивченні ППКП Артон-04П бакалаврами, фахівцями і магістрами НУЦЗ України. Крім того притягувалися фахівці ліцензованих АСППЗ.

Алгоритм роботи ЄМ, дозволяє гнучко використати можливості учбового процесу, дає можливість логічно і візуально зрозуміти нюанси експлуатації приладу в різних режимах роботи. Алгоритм включає: вибір ППКП; надання інформації про технічні дані ППКП; вивчення вибраного ППКП в 4 режимах роботи і 3 рівнях доступу; режим перевірки знань.

Робота з ЭТ розпочинається із стартового вікна (рис. 1), де представлені ППКП для навчання і технічна документація.

Після вибору ППКП доступні наступні робочі вікна, (рис. 2): загальні відомості вибраного ППКП; режим навчання 4 режимам роботи в 3 рівнях доступу; режим тестування, в якому надається 20 питань для перевірки якості отриманих знань.

Рисунок 1 – Стартове вікно ЄМ ППКП

Рисунок 2 – Робочі вікна ЄМ ППКП

Методика використання ЄМ при вивченні роботи ППКП, охопила наступні категорії фахівців:

- випробування з обмеженням часу: фахівці ліцензованих видів робіт протипожежного призначення; курсанти і студенти НУЦЗУ, що вивчали раніше АСППЗ;

- випробування без обмеження часу: курсанти НУГЗУ, що не вивчали раніше АСППЗ.

Аналіз результатів показав, що використання ЄМ ППКП дозволяє підвищити якість підготовки фахівців. Зменшення часу підготовки менш ніж 25 хвилин виявилося не доцільним. Збільшення часу підготовки до тестування, призводить до збільшення числа позитивних оцінок. При цьому кількість негативних оцінок, зі збільшенням часу підготовки, виявилася практично незмінна.

Література

- Петцольд Ч. Программирование с использованием Microsoft Windows Forms. – М.: – Русская редакция. – 2006. – 433 с.

- ДБН В.2.5-56-2014 Системи протипожежного захисту. – К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. – 2015. – 280 с.

21 Всеукраїнська науково-практична конференція

„Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових умовах”

8 жовтня 2019 року

Міжнародний виставковий центр

м. Київ, Броварський проспект, 15.

Заявка

| 1 | Прізвище, ім’я, по батькові: | Дурєєв Вячеслав Олександрович |
| --- | --- | --- |
| 2 | Науковий ступінь, вчене звання | к.т.н, доцент |
| 3 | Назва організації | Національний університет цивільного захисту України |
| 4 | Посада | Доцент кафедри |
| 5 | Форма участі | заочна |
| 6 | Дискусійна група | 3. Втілення досягнень науки і техніки для підвищення спроможностей сил цивільного захисту до реагування на надзвичайні ситуації в сучасних безпекових умовах. Проблеми та шляхи вирішення Питання для дискусії: − механізм реалізації науково-дослідних розробок, виготовлення кінцевої продукції та постановка на оснащення підрозділів ДСНС |
| 7 | Назва доповіді | Використання інформаційних технологій для підвищення стану підготовки сил цивільного захисту в запобіганні пожеж |
| 8 | Телефон, e-mail | (057) 707-34-35 asbit@nuczu.edu.ua |