# УДК 621.3

К.С. Нужная курсант НУГЗ Украины, Харьков

В.А. Дуреев, к.т.н., доцент НУГЗ Украины, Харьков

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТРЕНАЖЕРА

ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Каждый объект, который оборудован автоматическими системами противопожарной защиты (АСППЗ), является защищенным от пожаров или их последствий тогда, если такие системы правильно эксплуатируются. Одной из ключевых составляющих АСППЗ является система противопожарной сигнализации (АСППС), в состав которой входят приборы приемные контрольные пожарные (ППКП), пожарные извещатели (ИП) и шлейфы, соединяющие ИП с ППКП. Выбор этих составляющих, их параметров работы и особенностей эксплуатации, определяет надежность и быстродействие АСППЗ.

Так как ППКП является наиболее сложной и дорогостоящей составляющей АСППС, изучению его режимов работы, уровней доступа и эксплуатации отводится значительное время.

В то же время, разнообразие образцов ППКП, представленных на рынке, создает сложности при выборе наиболее подходящего прибора для конкретного объекта. А различие подходов производителей противопожарного оборудования в реализации стандартных параметров ППКП, создает дополнительные трудности в их изучении.

Таким образом, целью создания электронного тренажера (ЭТ) является повышение качества подготовки технического персонала, а также специалистов и магистров специализированных учебных заведений, в изучении параметров и возможностей приёмно-контрольных приборов. Для достижения поставленной цели, были выделены и выполнены частные задачи: выполнен анализ международных патентов и существующих ЭТ; создан ЭТ, позволяющий моделировать эксплуатацию ППКП; разработана методика применения ЭТ, которая дает возможность: изучить технические характеристики ППКП; изучить особенности эксплуатации  ППКП в 4 режимах работы; изучить особенности эксплуатации  ППКП в 3 уровнях доступа; выполнить контроль качества обучения.

4. Апробация данной методики проводилась при изучении ППКП Артон-04П бакалаврами, специалистами и магистрами НУГЗ Украины. Кроме того привлекались специалисты лицензированных АСППЗ.

Алгоритм работы ЭТ, рис. 1, позволяет гибко использовать возможности учебного процесса, дает возможность обучаемому логически и визуально понять нюансы эксплуатации прибора в различных режимах работы.

Алгоритм включает в себя: выбор ППКП; информация о технических данных ППКП; изучение выбранного ППКП в 4 режимах работы и 3 уровнях доступа; режим проверки знаний.

Рисунок 1 – Алгоритм работы электронного тренажера

Работа с ЭТ начинается со стартового окна (рис. 2), где представлены ППКП для обучения и техническая документаця.

Рисунок 2 – Стартовое окно

После выбора ППКП доступны следующие рабочие окна ЭТ, рис. 3: общие сведения выбранного ППКП; режим обучения 4 режимам работы в 3 уровнях доступа; режим тестирования, в котором обучаемому будет предоставлено 20 вопросов для проверки качества полученных знаний.

Методика использования ЭТ при изучении работы ППКП, охватила следующие категории обучаемых:

- испытания с ограничением времени: специалисты лицензированных видов работ противопожарного назначения; курсанты и студенты НУГЗУ, изучавшие ранее системы пожарной сигнализации;

- испытания без ограничения времени: курсанты НУГЗУ, не изучавшие ранее системы пожарной сигнализации.

Анализ результатов показал, что использование ЭТ позволяет повысить качество подготовки специалистов. Уменьшение времени подготовки менее чем 25 минут выявилось не целесообразным. Увеличение времени подготовки к тестированию, приводит к увеличению числа положительных оценок. При этом число негативных оценок, с увеличением времени подготовки, практически неизменно.

а)

б)

в)

Рисунок 3 – Рабочие окна электронного тренажера

Список использованной литературы

- Петцольд Ч. Программирование с использованием Microsoft Windows Forms. – М.: – Русская редакция. – 2006. – 433 с.

- ДБН В.2.5-56-2014 Системи протипожежного захисту. – К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. – 2015. – 280 с.

Приглашаем Вас принять участие в работе

VII Международной научно-практической конференции среди аспирантов, адъюнктов, маї истрантов, курсантов и студентов «Исторические аспекты, актуальные проблемы и перспективы развития гражданской зашиты»,

которая проводится Кокшетауским техническим институтом Комитета по ЧС МВД Республики Казахстан в рамках объявленного в Республике Казахстан Г ода молодежи и Всемирного Дня Гражданской обороны. К участию в конференции приглашаются курсанты (студенты), слушатели аспирантуры, магистратуры и адъюнктуры высших и среднеспециальных учебных заведений. Конференция состоится 15 марта 2019 года по адресу; г. Кокшетау. ул. Акаиа-сері 136

Заявка

| Организация | Национальный университет гражданской защиты Украины |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Нужная Ксения Сергеевна |
| Должность, ученая степень, ученое звание | курсант |
| Тема доклада | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТРЕНАЖЕРА ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
| Название секции | Секция 3. Актуальные вопросы обучения и подготовки квалифицированных кадров в сфере гражданской защиты |
| ТехСр | нет |
| Почт адрес | Национальный университет гражданской защиты Украины ул. Чернышевская, 94 г. Харьков, 61023, Украина |
| e-mail | slavonis2122@ukr.net |
| Телефон, факс | +38050-406-37-50 |
| Форма участия | заочная |

Заявка

| Организация | Национальный университет гражданской защиты Украины |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Дуреев Вячеслав Александрович |
| Должность, ученая степень, ученое звание | Доцент кафедры к.т.н., доцент |
| Тема доклада | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТРЕНАЖЕРА ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
| Название секции | Секция 3. Актуальные вопросы обучения и подготовки квалифицированных кадров в сфере гражданской защиты |
| ТехСр | нет |
| Почт адрес | Национальный университет гражданской защиты Украины ул. Чернышевская, 94 г. Харьков, 61023, Украина |
| e-mail | slavonis2122@ukr.net |
| Телефон, факс | +38050-406-37-50 |
| Форма участия | заочная |

# Text boxes

Личн. данн. обучаемого

Индикац. неиспр. ШС

Авария

Пожар

Оповещ.

Отключ. вых.

Неисправность

Отключ. вых. Пожар

Отключ. свет. звук. оповещ

Отключ. ШС

Режим

отключ.

направлений

Индикац. неиспр. сист.

Индикац. неиспр. вых. на внешн. устр

Индикац. неиспр. питания

Индикац. оповещ.

неисправн.

Индикац. реж. Пож. Тревога

АКБ

Подключ. питания сети

Переч. вопросов

Работа с ППКП

Индикация ППКП

Подключ. ППКП

Схемы

подключ.

Общая

информ.

Режим тестирования

Режим обучения

Общие данные

Перспективные ППКП

Тирас-4П

Окно общей информации

Установка времени активации светового звукового оповещ.

Отключ. реж. работы светового звукового оповещения

Смена типа ШС

Вкл/Откл внешн. сигналы

Снят. тревожн. сообщения

Вкл/Откл ШС

Уровень дост. 4

Уровень дост. 3

Уровень дост. 2

Уровень дост. 1

Выбор ППКП

Артон-04П

Результат

тест