СТІЙКІСТЬ СХИЛУ МАСИВУ ВІДХОДІВ НА ПОЛІГОНІ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В ЗАДАЧАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Рашкевич Н. В.

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

Зсув схилу масиву відходів є небезпечним фактором виникнення надзвичайної ситуації (НС) на полігоні твердих побутових відходів (ТПВ) з технологічним устаткуванням. Територія або схил масиву відходів вважається безпечним від зсуву у разі виконання умов:

,					(1)

де – опір масиву зміщенню, кН; – зсувне зусилля, кН.

Опір масиву на зсув визначається силами внутрішнього тертя та зчепленням. ТПВ за рахунок вмісту волокон характеризуються механічною (структурною) зв’язністю, а за рахунок наявності вологих липких компонентів – зчепленням.

Умови попередження НС на полігоні ТПВ з технологічним устаткуванням за пріоритетними наслідками  – кількості постраждалих осіб,  – кількість загиблих осіб,  – кількості осіб з порушенням умов життєдіяльності внаслідок НС є строге виконання системи рівнянь:

,				(2)

де  – кількісні показники наслідків НС, що відповідають об’єктовому рівню;  – щільність, вологість, температура масиву відходів на полігоні ТПВ.

Масив відходів на полігоні ТПВ є багатокомпонентною системою до складу якої входять тверда, рідка та газоподібна фази. Об’ємні співвідношення між фазами у часі та просторі змінюються, що істотно впливає на стійкість. Для розрахунку стійкості необхідно знати характеристики механічних властивостей масиву відходів, які окрім складу ТПВ та структурних особливостей, залежать від фізичного стану (щільності, вологості, температури).

Наслідки НС  пов’язані умовою вибору варіації рішень окремих задач з оцінки умов визначення щільність, вологість, температура масиву відходів. Заходи попередження НС (недопущення збільшення кількості постраждалих осіб, загиблих осіб, осіб з порушенням умов життєдіяльності внаслідок небезпеки) базуються на регулюванні фізичного стану масиву відходів.