# ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЧНОСТНОГО СОСТОЯНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ВЗРЫВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ

## к.т.н. С.Д. Светличная

(представлено д.т.н., с.н.с. В.М. Комяк)

На основе  прочностной пространственной теории оцениваются значения величин тензора напряжений,  развивающихся в цилиндрической части многослойных резервуаров для хранения легковоспламеняющихся жидкостей в случае критической ситуации.

Исследование прочностного состояния  резервуаров для хранения легковоспламеняющихся и взрывающихся  жидкостей относится к актуальным проблемам противопожарной защиты объектов. Технологически удобно изготавливать такого рода резервуары, в которых основным элементом являются оболочки цилиндрической формы. К одной из проблем, возникающих при их проектировании,   относится точная оценка напряженного состояния стенок резервуаров при внутренних импульсных нагрузках, имитирующих силовое воздействие в критических ситуациях. На основе оценки значений напряжений можно определить допустимую массу легковоспламеняющейся жидкости, подрыв которой не приведет к нарушению целостности резервуара.

Для того, чтобы резервуары выдерживали большие динамические давления, целесообразно изготавливать их из композитных материалов, например, в виде многослойной оболочки.

Описание деформирования цилиндрической части резервуара будем проводить с помощью уравнений динамической теории упругости в цилиндрической системе координат . В качестве исходной модели рассматривается многослойный упругий полый цилиндр, находящийся в условиях нестационарного плоского осесимметричного деформирования. Движение точек каждого слоя описывается  дифференциальным уравнением  [1]

(1)

где i – номер слоя, i=1,2,…,n;  – радиальное cмещение точек, принадлежащих i-му слою;  t – время; – скорость продольных волн деформаций, возникающих в материале слоя.

Координаты точек, принадлежащих слою с номером i, удовлетворяют условию , где  – радиус внутренней граничной цилиндрической поверхности i-го слоя,  – радиус внешней граничной поверхности этого слоя.

Отсчет слоев будем производить в направлении возрастания координаты r. На внутренней поверхности 1-го слоя и на внешней поверхности n-го слоя  задаются радиальные напряжения как функции времени

;   .	(2)

Функция  моделирует изменение во времени импульсного давления на внутренней поверхности  резервуара,  положим   также,  что

Запишем контактные условия, определяющие жесткое скрепление слоев в полом цилиндре при их радиальных колебаниях:

;  (i=1,2,…,n-1).  (3)

Начальные условия принимаем нулевыми для всех точек, принадлежащим слоям.

Для исключения временней переменной будем использовать интегральное преобразование Лапласа по времени [2]. После его применения к уравнению (1) с учетом нулевых начальных условий  получается обыкновенное дифференциальное уравнение для функции  – изображения радиального перемещения

.	(4)

Уравнение (4) является модифицированным уравнением Бесселя. Его решение записывается в виде, удобном для перехода в пространство оригиналов. Используя справочные данные [2], а также обычные  правила операционного исчисления,  получаем выражение для радиального перемещения   в виде "бегущей волны"

,                        (5)

где – функция Хевисайда, , – некоторые функции радиальной координаты и времени, ,  – произвольные функции времени.

Напряжения, развивающиеся в i-ом слое цилиндра, рассчитываются по следующим формулам:

,                            (6)

где  – скорость поперечных волн деформаций, развивающихся в материале слоя.

Подставляя выражения (5), (6) в граничные и контактные условия (2), (3), получаем систему интегральных уравнений Вольтерра 1-го рода для определения , . Для нахождения этих неизвестных используется численный подход [3], который заключается в их аппроксимации кусочно–постоянными аналогами и последующем сведении анализа системы интегральных уравнений к решению системы алгебраических уравнений. Преобразовывая также с учетом аппроксимирующих уравнений  соотношения (5), (6), получаем их в виде, удобном для численной реализации.

Представленная теория дает возможность точно определить значения компонент тензора напряжений в любой  точке многослойного резервуара цилиндрической формы в произвольный момент времени.

ЛИТЕРАТУРА

1 Ляв А. Математическая теория упругости.– М.–Л.: Гостехиздат, 1935.– 674 с.

2 Диткин В.А., Прудников А.П. Справочник по операционному исчислению.– М.: Высш. шк., 1965.– 467 с.

3 Янютин Е.Г. Импульсное деформирование упругих элементов конструкций.– Киев: Наук. думка, 1993.– 147 с.