УДК 67.02

О.М. Смирнов, НУЦЗУ

ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ УТИЛІЗАЦІЇ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ СНАРЯДІВ ДО НАЗЕМНОЇ АРТИЛЕРІЇ, З ГОТОВИМИ СТРІЛОВИДНИМИ ЗАБІЙНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

ІНДЕКСУ Ш

Пропоную конкретну технологію розбирання артилерійських снарядів індексу Ш до наземної артилерії, що містять у своєму складі незначну кількість вишибного заряду та стрілоподібні забійні елементи. Такі снаряди особливо недоцільно утилізувати методом підриву (таблиця 1).

Таблиця 1 - Види артилерійських пострілів до наземної артилерії, зі снарядами з готовими стрілоподібними забійними елементами індексу Ш

| Калібр гармати | Індекс пострілу, марка підривника (трубки) | Індекс снаряду ДРП+ забійні елем. |
| --- | --- | --- |
| 100мм – БС-3 | УШ1 годинниковий В-30 | Ш5 = 0,08+3,47кг. |
| 115мм – У-5ТС | УШ2 годинниковий ВК-30 | Ш6 = 0,15+4,8кг. |
| 122мм-Д-30, М-30, Д25Т | ВШ1, ВШ4, ВШ3, ВШ6 трубка ДТМ-75 | Ш1 = 0,25+6,775кг. |
| 152мм – МЛ-20 | ВШ2, ВШ5 трубка ДТМ-75 | Ш2 = 0,37+12,965кг. |

Так при розбиранні артилерійських снарядів індексів Ш, отримують наступні матеріали (таблиця 2).

Таблиця 2 - Вагові характеристики та матеріали, що отримуються при розбиранні артилерійських снарядів (без підривників)

| № з/п | Найменування (індекс снаряда) | 100мм Ш5 | 122мм Ш1 | 152мм Ш2 | 115мм Ш6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус снаряда | марка | Ст.45Х1 | Ст.45Х1 | Ст.45Х1 | Ст.45Х1 |
|  |  | Вага (кг) | 8,15 | 11,6 | 22,22 |  |
| 2 | Пригвинтна головка | марка | С-60 | С-60 | С-60 | С-60 |
|  |  | Вага (кг) | 2,1 | 0,88 | 4,5 |  |
| 3 | Втулка | марка | АД1М | АД1М | АД1М |  |
|  |  | Вага (кг) | 0,03 | 0,1 | 0,3 |  |
| 4 | Трубка передавальна | марка | Ст.Г40Х | Д16Т | Д16Т | Д16Т |
|  |  | Вага (кг) | 0,28 | 0,32 | 0,45 |  |
| 5 | Діафрагма | марка | Ст.45Х1 | Ст.45Х1 | Ст.45Х1 | Ст.45Х1 |
|  |  | Вага (кг) | 0,37 | 0,746 | 1,72 |  |
| 6 | Моноблок із стрілоподібними забійними елементами | марка | забійні елементи | забійні елементи | забійні елементи | забійні елементи і парафін |
|  |  | Вага (кг) | 2,3 | 4,47 | 8,55 |  |
|  |  | марка | парафін | парафін | парафін |  |
|  |  | Вага (кг) | 1,17 | 2,005 | 4,406 | 4,8 |
| 7 | Вишибний заряд | марка | ДРП-3 | ДРП-3 | ДРП-2 | ДРП-2 |
|  |  | Вага (кг) | 0,08 | 0,25 | 0,37 | 0,15 |
| 8 | Прокладки картонна, гумова | марка | гумова | гумова | гумова | гумова |
|  |  | Вага (кг) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 9 | Провідний поясок (залізо-керамічний або мідний) | марка | ДКРХМ | ДКРХМ | ДКРХМ | ДКРХМ |
|  |  | Вага (кг) | 0,310 | 0,460 | 0,758 |  |
|  |  | марка | МН-95-5 |  | МН-95-5 | МН-95-5 |
|  |  | Вага (кг) | 0,527 |  | 0,786 | 0,155 |
| 10 | Поліетиленовий футляр | марка | поліетилен |
|  |  | Вага (кг) | 0,068 | 0,222 |  |  |
|  | Загальна вага снаряда | Вага (кг) | 15,082 | 21,06 | 42,86 | 17,49 |

Снаряди, залежно від калібру, містять 6-9 тис. стрілоподібних забійних елементів масою 0,6-0,8 г, діаметром 2,3-2,5 мм і завдовжки 30-40 мм.

Порядок розбирання снарядів індексу Ш проводиться потоковим методом на арсеналах, базах та підприємствах, які мають ліцензію на право проведення робіт, що пов’язані з утилізацією боєприпасів.

Рис. 1 – Стрілоподібний забійний елемент довжиною 4 см, представляє собою: загострене циліндрове тіло з оперенням, яке призначене для стабілізації елементу у польоті; швидкість елементу, у момент спрацьовування снаряда, близько 200-300 м/с

Рис. 4 - 152-мм снаряд індексу Ш2 з дистанційною трубкою ДТМ-75: 1 - ДТМ-75; 2, 5, 11 – прокладки картонні; 3 – верхній вишибний заряд ДРП-2; 4 – втулка; 6 – пригвинтна головка; 7 – трубка передавальна; 8 – корпус; 9 - моноблок зі стрілоподібними забійними елементами; 10 – діафрагма; 11 – провідний поясочок; 12 – вишибний заряд (ДРП-2)

Враховуючи особливість конструкції снарядів індексу Ш, представляю порядок операцій, під час розбирання снарядів зі стрілоподібними забійними елементами.

Перелік операцій, під час розбирання снарядів індексу Ш:

- Подача ящиків з снарядами у цех.

- Розкривання ящиків, огляд та виймання снарядів. Контроль ящиків на повноту видалення снарядів, закривання ящиків.

- Видача з цеху порожніх ящиків з під снарядів.

- Вигвинчування (підривників) холостих пробок, подача снарядів до місця вигвинчування пригвинтної головки.

- Прийом снарядів, закріплення снарядів у спеціальних затискувачах. Вигвинчування пригвинтної головки снаряда.

- Розбирання снаряду на елементи та  укладання їх у спеціальні збірки.

7.   Розбирання моноблоку на елементи.

8. Пакування елементів після розбирання снарядів, пломбування та нанесення маркування на ящики з елементами.

9. Транспортування до місця складування ящиків з елементами снаряду у цеху. Видача елементів з цеху.

Примітка: Для організації потокового методу проведення робіт, під час розбирання снарядів індексу Ш, всього застосовується 14 складальника боєприпасів.

Висновки. Таким чином, обґрунтована доцільність проведення робіт з утилізації артилерійських снарядів індексу Ш. Розроблений порядок виконання операцій при розбиранні снарядів, з урахуванням конструктивних особливостей різних калібрів снарядів. Визначена кількість елементів, та матеріали, які отримуються під час утилізації снарядів зі стрілоподібними забійними елементами.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Постанова КМУ № 469 від 16.06.10 р. «Порядок утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин»