#### УДК 614.8+519.85

А.Н.Данилин, адъюнкт, НУГЗУ,

В.В. Комяк, к.т.н., н.с.,  НУГЗУ

А.В.Панкратов, д.т.н., с.н.с. ИП Маш НАНУ

ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПОТОЧНОГО ДВИЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ПОТОКЕ

Анализируются существующие подходы к моделированию потоков людей, предлагается подход к моделированию индивидуально-поточного движения, приводится пример компьютерного моделирования процесса эвакуации людей

Ключевые слова: индивидуалььно-поточное движение, моделирование, аналитические условия непересечения людей в потоке

Постаповка проблемы. Рост технических возможностей строительства, устройств систем искусственной вентиляции и искусственного освещения, а также средств пассажирского и грузового вертикального транспорта способствовали значительному увеличению этажности зданий. К увеличению этажности приводит также увеличение  стоимости единицы площади зданий в крупных городах. На территории Украины в настоящее время размещено 4987 зданий повышенной этажности и высотных. В рассматриваемых зданих комплексно размещаются бизнес-центры,  супермаркиты со складами разнообразной продукции, стоянки автомобилей, офисы, жилые помещения и т.д. В период эксплуатации зданий преобладающим фактором  остается безопасность людей. Для этого формируются  научно-обоснованные планы эвакуации людей по путям эвакуации, включающие лестницы, лифты, коридоры на этажах. Для оценки эффективности планов эвакуации должны быть разработаны пакеты программ, главной составляющей которых является программы моделирования людских потоков, адекватно отражающие реальные процессы движения людей. Поэтому актуальной проблемой является разработка моделей моделирования людских потоков, адекватных реальным условиям движения.

Анализ публикаций. Эмпирическая база натурных наблюдений людских потоков в зданиях различного назначения, на которую ориентировались теоретические исследования [1, 2], получившая широкое признание за рубежом [3 – 5], хотя и была самой обширной в мире в 60-х годах, но составляла лишь четверть той, которая была накоплена к концу 70-х годов. Количественное разнообразие результатов проведенных серий натурных наблюдений поставило проблему теоретического обосновавния наблюдаемых зависимостей между параметрами людских потоков. Появился графо-аналитический метод расчета людских потоков [1, 2], хотя он трудоемок для проектной практики и недостаточно полно отражает словесное описание процесса движения людей. Появилась работа [6], в  которой получены:

– описание людского потока, как случайного процесса;

– общий вид скорости людского потока в виде случайной функции; построена с использованием математического ожидания элементарная случайная функция

,                                                (1)

где – случайная величина скорости свободного движения в потоке при его плотности ; – математическое ожидание скорости движения, соответствующая уровню эмоционального состояния Э, при плотности потока ; – эмпирический коэффициент, отражающий психофизическую адаптацию людей к движению в составе потока по   j – тому виду пути [7];

– математическая модель свободного движения людского потока (SDLP), основанная на соотношениях теории вероятностей;

– стохастическая имитационная модель анализа движения людских потоков (ADLPV) и ее детерминированный вариант (ADLP).

Были получены расчетные зависимости между параметрами людских потоков, которые являлись частными реализациями случайной функции (1). Значения  скорости свободного движения  в них выбраны таким образом, что эти зависимости аппроксимируют максимальные значения расчетного времени эвакуации, которое получено в результате моделирования по программе ADLPV движения людских потоков по выявленным общим для зданий различного назначения расчетным схемам путей эвакуации. Это достаточно широко известно [6 – 12].

Возникла проблема математического описания зависимостей между параметрами людских потоков и описания изменений состояний потока (его перемещений) в пространстве. Трудности моделирования людских потоков и незнание их закономерностей привело к попыткам подмены процессов движения реальных людских потоков моделями процессов иной физической природы. Так, например, моделируют параметры людских потоков, используя вместо них поток заявок  или гидроаналогию [13, 14]. Следует заметить, что движение людских потоков имеет свои закономерные особенности: переформирование и растекания частей потока, их слияние и переход на смежные участки пути. Например, при переходе на участок меньшего сечения скорость движения людского потока снижается. Скорость же водного потока в таких случаях увеличивается. Поэтому ясно, что водный поток не может быть физической моделью людского потока, соответственно его математическое описание неправомерно распространять на людской поток. Возможны и другие аналогии и соответствующие им компьютерные программы. Западный рынок программных продуктов дает большое количество таких примеров [15]. Такие подходы не являются новостью для методологии моделирования и давно получили свою оценку в научной литературе: “Одних интересует структура и закономерности явления, приводящие к наблюдаемому результату, других – только  сами результаты. Первые, моделируя, пытаются воспроизвести структуру и закономерности явления, вторые – только результаты, не вдаваясь в реальные механизмы их появления” [16].

В настоящее время в России наиболее распространенными являются программный продукт “Флоутек ВД” [17] для упрощенной аналитической и имитационно-стохастической моделей и “Эватек” для индивидуально-поточной модели движения людских потоков. Существует еще индивидуально-поточная модель, представленная ВНИИПО МЧС России. Результаты сравнения моделей “Флоутек ВД”, ADLPV-2 с индивидуально-поточной (официально нормированная) говорят о том, что индивидуально-поточная модель дает числовые значения параметров процесса эвакуации, которые неадекватны требуемым при вероятности эвакуации, равной 0,999 (показано на зависимостях плотности потока от времени прохождения).

Анализ аналогичных зарубежных моделей, имеющих многочисленные оперативные возможности и методы видеопредставления [18, 20 – 24)], показывают, что они используют некорректные зависимости между параметрами людских потоков.

Результаты этого анализа показывают отсутствие модели индивидуально-поточного движения людей, адекватной реальному потоку. Интерес к модели мотивируется необходимостью пристального внимания к движению людей с  ограниченными мобильными возможностями в потоке смешанного состава в достаточно обширной номенклатуре общественных зданий разных классов функциональной пожарной опасности.

Целью статьи является разработка подхода к моделированию индивидуально-поточного движения людей в потоке.

Постановка задачи. Представим путь перемещения людей в виде области .  Область  разделяется на зоны, пронумерованные соответственно  (для данного примера ), ограниченные разделителями  (рис.1)

.

Рис 1. Представление пути эвыакуации

Каждая зона характеризуется одинаковым законом формирования основного направления направлением движения и видом движения попавших в неё людей. Рассматриваются два вида движения – по прямой (зоны 1-3, 5) и по окружности (зона 4).

Для определения основного направления движения в m-зоне, обозначим ее  , разделитель транслируется для зон с прямолинейным видом движения или же перемещается с вращением для зон с круговым видом движения таким образом, чтобы ему принадлежала анализируемая точка. В случае, если коридор в зоне равномерно изменяет свою ширину, то соответствующим образом меняется длина отрезка-разделителя. После перемещения основное направление движения из точки для зоны с прямолинейным движением задается вектором, соединяющим подобные точки разделителей   и  (с учетом коэффициента гомотетии). Определение основного направление движения для этого случая наглядно проиллюстрировано на рисунке для второй зоны. Для определения основного направления движения в зоне с круговым движением используется соединение подобных точек разделителей дугами окружностей.

Для каждого из эвакуируемых, представим их в виде геометрических объектов (например, эллипсов) , , на каждом шаге определяется основное направление  и вид движения, после чего (возможно) вносятся небольшие индивидуальные изменения характеристик (скорости , изменения направления , ускорения и т.п.). Угол поворота эллипса определяется углом  перпендикуляра к вектору основного направления движения.

Возникает следующая задача.

Необходимо минимизировать время прохождения людьми (объектами , )  пути (области ) при соблюдении ограничений на направление их движения и скорость, а также условия их непересечения и принадлежности пути движения.

Таким образом, для предлагаемого подхода существенным представляется построение в аналитическом виде условий непересечения объектов между собой, а также условий их принадлежности области.

Пусть задано два объекта  и  и пусть объекты перемещаются в области  с одинаковыми скоростями  и  в одинаковых направлениях  и  (случай 1). В начальный момент  объекты занимают положение  и . Пусть минимльное расстояние между ними равно .  Построим  – функцию объектов  и  уровня , в предположении, что объект неподвижен и находится в точке   [25]. Через время  объекты пройдут одинаковые расстояния  и займут новые положения  и , однако расстояние между ними сохранится, равное . Построим  – функцию объектов  и  уровня , в предположении, что объект  неподвижен и находится в точке  .  –  это , смещенная на расстояние  в направлении . Пусть ось z – это время. Изобразим  построенные Ф – функции в системе координат {;xyz}.  Пусть построенные Ф – функции – это сечения некоторого тела, образующие которого являются касательными к полученным сечениям. Полученное тело – наклонный усеченный (эллиптический) цилиндр  .

Пусть объекты  и  перемещаются с разными скоростями  и  в одинаковых направлениях  и  (случай 2).

Рассмотрим случай, когда  > . В начальный момент  объекты занимают положение  и  и пусть . Пусть минимальное расстояние между ними равно .  Построим  – функцию объектов  и  уровня , в предположении, что объект  неподвижен и находится в точке  . Через время  объекты пройдут соответственно  расстояния   и , займут новые положения  и , минимальное расстояние между ними сократится и станет равным . Построим   – функцию объектов  и  уровня , в предположении, что объект  неподвижен и находится в точке  . Наступит момент , когда расстояние объектами будет минимальным (равным нулю в случае касания объектов). Тогда  – это Ф-функция объектов  и  уровня . Изобразим построенные Ф – функции в системе координат {;xyz} (ось аппликат – время), тогда при движении объектов образуется сужающийся усеченный эллиптический конус

Рассмотрим случай, когда  < (случай 3). В начальный момент  объекты занимают положение  и  и пусть .  Пусть минимальное расстояние между ними равно .  Построим  – функцию объектов  и  уровня , в предположении, что объект неподвижен и находится в точке  . Через время  объекты пройдут соответственно  расстояния  и , займут новые положения  и , расстояние между ними увеличится и станет равным . Построим  – функцию объектов  и  уровня , в предположении, что объект  неподвижен и находится в точке  . Как и в предыдущих случаях, изобразим  тело в системе координат {;xyz}, где  ось z – это время. В результате получим тело – расширяющийся усеченный (эллиптический) конус .

Если объекты  и  перемещаются с разными  скоростями  и  (в частном случае, с одинаковыми) в разных направлениях  и  (), то в результате вышеизложенных рассуждений,  в системе координат {;xyz} получим усеченный (эллиптический) конус  (случай 2 или 3).

Рассмотрим  моделирование перемещения объектов ,  в области ,  движущихся со скоростями , , при выполнении условий их непересечения и условий размещения в области. Разобьем область на подобласти , как показано на рисунке 1. Рассмотрим подобласть . Пусть на -ой итерации  в зоне эвакуации  находится   человек с параметрами размещения , где  – вектор трансляции, а – угол поворота -го объекта , служащего моделью -го человека. Для каждой точки   определяется вектор основного направления движения, которое определяет ориентацию  объекта , т.е.  .

Определим возможное время перемещения первого объекта при выполнении перечисленных выше ограничений (условий непересечения с другими объектами), т.е. положим  . Для выполнения этого пункта соориентируем объекты , ,   как сказано выше, положим и построим тела ,. Отметим, что только сужающиеся тела , дают возможность для нахождения объектов  и , находящихся на минимальном расстоянии, в частном случае, равном нулю () в момент время    (время  определяется при построении тел ). Обозначим через   путь, пройденный -тым человеком из его начального положения в точку . Представим рассматриваемый путь в виде объекта .

Необходимо найти точку ,  для которой выполняются условие:

Область  Wll  описывается следующими уравнениями

,

где  - Ф-функция объектов   и , которая описывает условие – внутренние точки тела ;  - Ф-функция объектов  и , а   .

Рассмотрим сужающееся тело , верхнее основание которого описывается уравнением

в плоскости, параллельной xOy, проведенной на высоте при , где  параметры со звездочками имеют фиксированные значения, - нормализованная Ф-функция [25].

Транслировав объект  в направлении на величину , получим координаты искомой точки при фиксированных значениях .

На кривой, которая описывается уравнением (4), можно найти еще точку , решив задачу (1)-(3), которая позволяет увеличить время на величину , где  - время движения по кривой (4) от точки  до точки   при .

Решая задачу (1 – 3) для сужающихся тел , для которых   выполняется условие (4), возможно получить множество точек  В этом случае из полученного множества точек  выбирается точка .

Если условия (2 – 4) не выполняется, то время возможного перемещения определяется из интервала для времени, что соответствует увеличению длины зоны  на рис. 1 и т.д.

В результате вышеизложенного подхода определится допустимое время перемещения объекта  в области .

Определим время возможного перемещения для следующего объекта, положив  и т.д. Среди значений  выбирается минимальное, т.е. – это допустимое время перемещений для всех объектов ,   при соблюдении условий непересечения объектов, ,  между собой и условия размещения объектов в области . Переместили объекты ,   на расстояния  в заданном в условии задачи направлении и т.д.

Изложенный выше подход моделирования  –  это один шаг перемещения объектов при соблюдении ограничений задачи. Данный подход необходимо применять циклически в зависимости от условий прикладной  задачи.

В качестве примера решена задача моделирования движения людей по коридору, изображенному на рис.2. В начальный момент времени производится случайное размещение эвакуируемых (эллипсов) в коридоре и за дверьми в прилегающих помещениях, выходы из которых – прерывание сплошной, изображающей границу коридора; прямоугольники – области запрета для движения. Индивидуальные характеристики генерируются, используя нормальный закон распределения.  Процесс эвакуации представлен на шести фрагментах на рис.2.

Рис.2  Компьютерное моделирование процесса эвакуации

Из условия

(2)

необходимо найти множество точек , (– соответственно граница и внутренние точки тела ).  ЛИТЕРАТУРА

- Предтеченский В.М. Проектирование зданий с учетом организации движения людских потоков / В.М. Предтеченский, А.И.Милинский.- М.,Стройиздат, 1969.

- Предтеченский В.М. Проектирование зданий с учетом организации движения людских потоков / В.М. Предтеченский, А.И. Милинский. – М.: Стройиздат, 1979. – 375 c.

- Predtechenskii V.M. Personenstrome in Gebauden / V.M. Predtechenskii, A.I. Milinskii. – Berechnungsmehoden fur die Projektierung Koln Braunsfeld, 1971.

- Predtechenskii V.M. Evakuace osobs bodov / V.M. Predtechenskii, A.I. Milinskii. – Ceskoslovensky Svaz pozami ochrany. – Praha, 1972.

- Predtechenskii V.M. Planning for the foot traffic flow in buildings / V.M. Predtechenskii, A.I. Milinskii. – New Delhi, 1978.

- Холщевников В.В. Людские потоки в зданиях, сооружениях и на территории их комплексов / В.В. Холщевников: Автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.23.10. – М., 1983. – 36 с.

- Холщевников В.В. Закономерность связи между параметрами людских потоков: диплом №24-5 на открытие в области социальной психологии. – М.: Российская академия естественных наук, Международная академия авторов научных открытий и изобретений, Международная ассоциация авторов научных открытий, 2005.

- Холщевников В.В. Исследование людских потоков и методология нормирования эвакуации людей из зданий при пожаре / В.В. Холщевников. – М.:  МИПБ МВД РФ, 1999.

- Холщевников В.В. Теория людских потоков / В.В. Холщевников // Пожарововзрывобезопасность, 2001. – №6. – С.

- Cholscevnikov V.V. Die Gesetzmepigkeit der Bewegung von Personen – stro men and die Gestaltung raumlich-funktionellor Losunger fur Gebaude and Anlagen // Wissenschfiliche Zeitchrift. Jahrgaung 3.1979. – Heft 6. – Technische Hochschule Leipzig.

- Holschevnikov V.V., Predtetchenski M.V. Analises and Modeling the relationships between pedestrian flow parameters. –CIB W 14/81/37, 1986.

- Kholschevnicov Valery V. Foot Traffic flow: actual observations, experiments and theory /  Fire Bridge: University of Ulster. – 4/15 September, 2000.

- Таранцев А.А. Моделирование параметров людских потоков при эвакуации с использованием теории массового обслуживания // Пожаровзрывобезопасность. – 2002, – Т.23. – №6. – С. 46 – 55.

- Таранцев А.А. Об одной задаче моделирования эвакуации с использованием теории массового обслуживания // Пожаровзрывобезопасность. – 2002, – Т.23. – №3. – С. 46 – 55.

- Холщевников В.В., Самошин Д.А., Галушка Н.Н. Обзор компьютерных программ  моделирования эвакуации зданий и сооружений  // Пожаровзрывобезопасность. – 2002. –Т.11. – №5. – С. 40 – 49.

- 16.Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука. – М.: Мир, 1978.

- Karkin I.N., Parfenenko A.P. Floiwtech VD – computer-simulation method from evacuation calculation // International Scientific and Technical Conference Emergency Evacuation of People from Buildings. – Warsaw, 2011. – P.111 –118.

- В.В.Холщевников. Сопоставление различных моделей движения людских потоков и результатов программно-вычислительных комплексов / Холщевников В.В., Парфененко А.П. // Пожаровзрывобезопасность. – 2015. – Т.24. – №5. – С.68 – 74.

- Холщевников В.В., Самошин Д.А. Эвакуация и поведение людей на пожарах: учебное пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2009.

- .Kubawara H., Doi H., Ishimi A. A fire-escape simulation method by describing actions of evacuation as probabilistic phenomena // CIB Symposium “Systems Approach to Fire Safety in Building”, Tzukuba (Japan). – 1979. –Vol.1. –P.105–122; Muta K., Sato H.,Ouchi T.,Hara V. Study on total Safety System / CIB Symposium “Systems Approach to Fire Safety in Building”, Tzukuba (Japan). – 1979. –Vol.1. –P.79–92.

- Thompson P.A., Marchant E.W. A computer model for the evacuation of large building populations // Fire Safety Journal. – 1994. –Vol.24. Issue 2. –P.131–148. Doi:10.1016/0379-7112(95)00019-p.

- Pathfinder: Technical reference. Thunderhead Engineering Consultants Inc., 2009. URL : http: // www.thun-derheadeng.com/pathfinder (дата обращения 10.03.2015).

- Mott MacDonald: Evacuation  modeling URL: http: // www.mottmac.com (дата обращения 10.03.2015).

- . Owen M., Galea E.R., Lawrence P.J. The Exodus evacuation  model applied to building evacuation scenarios // Journal of Fire Protection Engineering. – 1996. – Vol. 8. Issue 2. –P.65–84. doi: 10.1177/104239159600800202.

- Стоян Ю.Г. Полный класс Ф-функций для базовых объектов / Ю.Г. Стоян, Т.Е. Романова, Н.И. Чернов, А.В. Панкратов // Доп. НАН України. – 2010. – № 12. – C. 25-30.

Данілін О.М., Комяк В.В., Панкратов О.В.

Підхід до моделювання індівідуально-поточного руху людей в потоці

Аналізуються існуючі підходи до моделювання потоків людей, пропонується підхід до моделювання індивідуально-поточного руху, наводиться приклад комп'ютерного моделювання процесу евакуації людей

Ключові слова: індівідуалььно-поточний рух, моделювання, аналітичні умови неперетинання людей в потоці

Danilin A.N., Komyak V.M., Pankratov A.V.

Approach to modeling of individual movement flow of people in the stream

Analyzes the existing approaches to modeling flows of people, the approach to modeling individualno-in-line movement, is an example of computer simulation process of evacuation

Keywords: individualno-in-line movement is simulation, modeling, analytical conditions no intersection people in the stream