Комплексное обеспечение пожарной безопасности

Антошкин А. А., преподаватель УГЗУ

Деревянко А. А., к.т.н., доцент, начальник кафедры УГЗУ

Бондаренко С.Н., к.т.н., доцент УГЗУ

Мурин М. Н., старший преподаватель УГЗУ

Дуреев В.А., к.т.н, старший преподаватель АГЗУ

Современная система противопожарной защиты должна быть основана на совокупности технических решений и мер по своевременному обнаружению, локализации и тушению возможного пожара. Такая система рассматривается как единое целое и возможная недостаточная эффективность любого из её элементов компенсируется остальными.

Обеспечение пожарной безопасности (ПБ) должно протекать комплексно, с использованием концепции многоступенчатой противопожарной защиты. К тушению особое требование – ликвидация горения, как пламенного так и тлеющего, должна быть полной, надежной и окончательной без вмешательства человека.

Первая ступень ПБ – обязательный мониторинг всех помещений при помощи устройств различных видов. Этим обеспечивается защита здания.

Вторая ступень – высокочувствительные системы всасывания дыма для постоянного забора проб воздуха. При этом формируется информация о возгорании, находящемся еще в фазе пиролиза, когда выделяются лишь первые продукты термического разложения, а оборудование еще функционирует нормально.

Третья ступень – непосредственная защита оборудования для немедленной локализации возможного пожара и принятия контрмер. Это позволяет в более чем 95% случаев предотвратить развитие и дальнейшее распространение огня.

Размещение автоматических установок пожаротушения (АУПТ) предусматривает создание эшелонированной противопожарной защиты: технические решения по ограничению распространения пожара – 1 эшелон; локализация пожара – 2 эшелон; ликвидация пожара – 3 эшелон. Каждый из эшелонов позволяет на своем уровне обеспечить противопожарную безопасность защищаемого объекта.

Методы борьбы с возникновением пожароопасных ситуаций включают: пассивную защиту – проведение огнезащиты кабелей, противопожарные пояса в кабельных линиях, проходки, замена горючего материала, огнезащита металлоконструкций; активную защиту – традиционные и новые АУПТ.

К традиционным технологиям пожаротушения относятся аэрозольное, газовое, порошковое и водяное пожаротушение. Указанные способы обладают такими недостатками, как отрицательное влияние на элементную базу различных видов техники, разрушение озонового слоя Земли, опасность для обслуживающего персонала.

К новым системам АУПТ относится импульсное воздействие огнетушащего вещества на очаг пожара. Такие аппараты осуществляют выстрел, при котором за несколько миллисекунд создается облако водяного тумана с размером микрокапель от 2 до 200 микрон. Установки импульсного пожаротушения успешно прошли испытания по тушению электрооборудования под напряжением в десятки киловольт и могут использоваться с любыми огнетушащими агентами, включая пенообразователи, смачиватели, биорастворители, ретарданты и соляные добавки.

Для противопожарной защиты специальных объектов на передний план выдвигаются передовые концепции предотвращение пожара.

В твердых веществах воспламеняемость напрямую зависит от содержания кислорода в окружающем воздухе. При концентрации кислорода ниже 15 %, в большинстве твердых веществ возможность появления открытого пламени полностью исключается. Для ликвидации тлеющего горения необходимо понизить концентрацию кислорода до 2,5 %.

В АУПТ на базе этого принципа содержание кислорода в окружающем воздухе снижается за счет контролируемой подачи азота. Такие установки содержат компрессор для нагнетания воздуха и генератор азота, который разделяет подаваемый компрессором воздух, фильтрует его и направляет азот в защищаемую область.

Азот не представляет опасности защищаемому оборудованию и обслуживающему персоналу. Кроме того, в последнее время наблюдаются тенденции снижения объемов занимаемых такими АУПТ, что позволяет использовать их в небольших помещениях. Регулирование объемов азота обеспечивается герметичностью помещений и соответствующими расчетами, используя данные о качестве конструктивных мер защиты от пожара.

Содержание кислорода в защищаемых помещениях контролируется и в случае необходимости компрессор подает азот в защищаемое помещение либо непосредственно в элементы оборудования.

Таким образом, комплексное обеспечение пожарной безопасности, включающее многоступенчатую эшелонированную систему борьбы с огнем, существенно повышает эффективность автоматической противопожарной защиты объектов.