# УДК 614.8

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ

Петухова О.А., кандидат технічних наук, доцент, заступник начальника кафедри, НУЦЗУ

В останній час проходить переозброєння підрозділів пожежної охорони, що викликає ряд проблем. Одна з них розрахунок фактичної кількості води для пожежогасіння. Картки та плани пожежогасіння розраховані за умов використання старої техніки із старими показниками, які не відповідають дійсності. Це призводить до того, що ліквідація пожежі відбувається не ефективно, а з цим збитки від пожежі зростають.

Для подолання цієї проблеми пропонується замінити існуючу таблицю опорів насадків стволів на нову, яка дозволить проводити більш точний розрахунок сил та засобів.

Слід відмітити значну роботу, проведену науково-дослідницьким інститутом протипожежного захисту протягом 1938-1948 рр. в галузі виробництва експериментальних перевірок основних положень пожежної гідравліки, пов’язаних із питаннями подачі води на гасіння пожежі, а також в галузі відпрацювання та уточнення окремих нормативних положень протипожежного водопостачання. Великий внесок у цій сфері зробив В.Г. Лобачов. Саме він вперше отримав результати опору пожежних стволів, які враховуються при розрахунку необхідної витрати води на пожежогасіння. Саме цими даними ми користуємося і сьогодні. Але як бачимо ці параметри отримані більш ніж півсторіччя назад, тому вони є досить застарілими.

Нами пропонується використання приладу для визначення водовіддачі водопровідних мереж, який був розроблений на кафедрі пожежної профілактики в населених пунктах Академії цивільного захисту України. Був проведений патентний пошук винаходів у цій галузі, який показав, що по даному напрямку за останній час роботи не проводились.

Метою дослідження, результати якого наводяться в даній статті, є підвищення ефективності гасіння пожежі. Для досягнення мети дослідження були вирішені наступні задачі:

- Розрахований опір пожежних рукавів марки РС-50, РС-70, СРК-50;

- Запропонована таблиця опру насадка стволів;

- Проведена перевірка відтворюваності та адекватності дослідження.

Для вирішення цих задач був спланований двофакторний експеримент. В якості факторів використовуються такі параметри:

- висота підйому ствола.

- напір на насосі.

Перший фактор змінюємо від 1,35 м, що відповідає використанню пожежного ствола на висоті першого поверху, до 5,35 м, що відповідає  використанню пожежного ствола на висоті другого поверху.

Другий фактор змінюємо від 2-3 атм до 7-8 атм, що відповідає можливостям пожежних насосів, які найчастіше використовуються при гасінні пожеж.

У якості виходу вимірявся час, за який заповнюється бак визначеного об’єму.

За результатами експерименту були визначені опори насадків стволів. Порівняння отриманих даних з нормативними значеннями наведені в табл. 1.

Після проведення експерименту була виконана перевірка на адекватність та відтворюваність, отримані коефіцієнти регресії, які перевірені на значимість. Перевірка показала, що даний експеримент є адекватні і відтвореним, а значить отримані результати можна використовувати на практиці в пожежній справі.

Таблиця 1 – Порівняння результатів експерименту з нормативними даними

| Тип ствола | Нормативний опір | Експериментальний опір |
| --- | --- | --- |
| РС-50 | 2,89 | Від 2,52 до 3,13 |
| РС-70 | 0,634 | Від 0,82 до 0,99 |
| СРК-50 | 2,89 | Від 2,67 до 3,16 |

За допомогою запропонованого приладу для визначення водовіддачі водопровідних мереж і відпрацьованої методики проведення експерименту можна виконати перевірку значень опорів будь-яких пожежних стволів, що дозволить більш ефективно використовувати воду при ліквідації пожежі і знизить збитки від пожеж.