УДК 67.02

ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ УТИЛІЗАЦІЇ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ СНАРЯДІВ ДО НАЗЕМНОЇ АРТИЛЕРІЇ, ІНДЕКСУ С

Смирнов О.М., викладач, НУЦЗУ

Пропоную конкретну технологію розбирання артилерійських снарядів індексу С до наземної артилерії, що містять у своєму складі незначну кількість вишибного заряду та факел з освітлювальним складом. Такі снаряди особливо недоцільно утилізувати методом підриву (таблиця 1).

Таблиця 1 – Види артилерійських пострілів до наземної артилерії, з освітлювальними снарядами індексу С

| Калібр гармати | Індекс пострілу, марка підривника (трубки) | Індекс снаряду, вага ДРП + освітлювальний склад (кг) |
| --- | --- | --- |
| 122мм-Д-30, М-30, А19, Д25Т | ВС2, ВС3, ВС-463М, ВС-471, ВС30 Т-7 | С-463(Ж) = 0,0 6+ 0,865 |
| 122мм-Д-30, М-30, А19 | ВС12, ВС13, ВС10, ВС29 Т-90 | С4(Ж) = 0,08 + 1,224 |
| 122мм-М-30 | ВС-463М Т-6 | С-462 =0 ,1 + 1,293 |
| 130мм-М-46 | ВС1 ТМ-16Л, ТМ-16М | СП-46 = 0,1 + 0,865 |
| 130мм-М-46 | ВС6, ВС7 Т-90, В-90 | С2= 0,1 + 0,865 |
| 152мм – МЛ-20, Д1 | ВС22, ВС23, ВС4, ВС26 Т-7 | С1= 0,1 + 3,865 |
| 152мм – МЛ-20, Д1 | ВС16, ВС17, ВС20 Т-90 | С6, С6-1(Ж) = 0,1 +4,19 |

Так при розбиранні артилерійських снарядів індексів С, отримують наступні матеріали (таблиця 2).

Таблиця 2 – Вагові характеристики та матеріали, що отримуються при розбиранні артилерійських освітлювальних снарядів (без підривників)

| № з/п | Найменування (індекс снаряда) | 152мм С6 (С6-1) | 122мм С-463 | 122мм С-462 | 122мм С4(Ж) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус снаряда | марка | Ст.45Х1 | С-54 | С-54 | Ст.45Х1 |
|  |  | Вага (кг) | 24,854 | 14,119 | 13,75 | 14,818 |
| 2 | Пригвинтна головка (дно) | марка | Ст.45Х1 | – | Ст. 45 | – |
|  |  | Вага (кг) | (3,77) | – | 0,785 | – |
| 5 | Діафрагма | марка | Ст.45Х1 |  | Ст. 35 |  |
|  |  | Вага (кг) | 1,44 |  | 0,585 |  |
| 6 | Напівциліндри (2 од.) | марка | Ст.30ХГСА | Ст. 50 (С-55) | Ст.40 | Ст.40 |
|  |  | Вага (кг) | 1,98 | 1,63 | 1,4 | 1,5 |
| 7 | Освітлювальний склад | марка | П10-05-02 | №102-Б = 0,91 | №3142 | П11-05-03 |
|  |  | Вага (кг) | 4,19 | №3142 = 1,17 | 1,293 | 1,224 |
| 8 | Оболонка факела | марка | В-95 | Ст. П-11 | Ст. 35 | Ст.11ЮА |
|  |  | Вага (кг) | 1,02 | 0,92 | 0,907 | 1,09 |
| 9 | Купол парашута, стропи | марка | шовк | шовк | шовк | шовк |
|  |  | Вага (кг) | 0,98 |  | 0,534 | 0,581 |
| 10 | Дно (ліве різьблення) | марка |  | С-55 | С-54 |  |
|  |  | Вага (кг) |  | 0,955 | 1,595 |  |
| 11 | Вишибний заряд | марка | ДРП-2 | 0,02х3 шт. | у картузі | 0,02х3шт |
|  |  | Вага (кг) | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,06 |
| 12 | Прокладка | марка | гумова | картон | картон | картон |
|  |  | Вага (кг) | 0,007 |  |  |  |
| 13 | Провідний поясок (Ж, або мідний) | марка | МН-95-5 | М1 | М1 | М1 |
|  |  | Вага (кг) | 0,786 | 0,421 | 0,328 | 0,315 |
| 14 | Футляр | марка |  | Ст. листова | – | – |
|  |  | Вага (кг) |  | 0,075 |  |  |
| 15 | Втулка перехідна | марка |  | С-55 |  | Ст.45 |
|  |  | Вага (кг) |  | 0,668 |  | 0,785 |
| 16 | Стопорний гвинт | марка |  |  | Ст.35 |  |
| 17 | Втулка (*Підтискне кільце) | марка | Д16Т | *С-55 |  |  |
|  |  | Вага (кг) | 0,15 | *0,314 кг |  |  |
| 18 | Кришка факела | марка |  | Ст. 35 | Ст. 35 |  |
|  |  | Вага (кг) |  | 0,075 | 0,075 |  |
| 19 | Вертлюг з тросом | марка | Ст. | Ст. | Ст. | Ст. |
|  |  | Вага (кг) |  | 1,02 | 0,238 | 0,329 |

Порядок розбирання снарядів індексу С проводиться потоковим методом на арсеналах, базах та підприємствах, які мають ліцензію на право проведення робіт, що пов’язані з утилізацією боєприпасів.

Враховуючи особливість конструкції освітлювальних снарядів, представ-ляю порядок операцій, під час розбирання снарядів індексу С.

Перелік операцій, під час розбирання снарядів індексу С:

- Подача ящиків зі снарядами у цех. Видалення стопорних вилок, відкри-вання замків та кришки ящика. Витягання верхніх вкладишів і парафінованого па-перу. Вилучення снарядів з ящика і подача їх на технологічний стіл.

- Контроль ящиків на повноту вилучення снарядів, вкладання вкладишів і парафінованого паперу, закривання порожніх ящиків і передача їх на ділянку упа-кування елементів після розбирання снарядів.

- Видалення мастила з поверхні снаряду. Контроль снарядів по партіям (номенклатурам) і придатність до розбирання на елементи. Подача снарядів до місця вигвинчування дистанційної трубки.

- Закріплення снарядів у пристосуванні та вигвинчування дистанційної трубки з гнізда снаряда. Укладання дистанційних трубок у збірку та подача снарядів на наступну операцію (для снарядів індексу С-462 – закріплення снаряд-дів у пристосуванні, та вигвинчування стопорних гвинтів. Укладання  стопорних гвинтів у пристосовані ящики).

- Закріплення снарядів у пристосуванні та вигвинчування пригвинтної головки. Вилучення прокладок (вкладиша і футляра для снарядів індексу С-463), вишибного заряду та укладання їх у збірку, (для снарядів індексу С-463 висверд-лювання штифта) розкручування дна (підтискного кільця для снарядів індексу С-463, С4), укладання дна (підтискного кільця) у пристосовані ящики. Подача сна-рядів на наступну операцію.

- Розбирання снарядів на елементи та  укладання їх у спеціальні збірки.

- Закріплення корпусу снаряда у станку та зняття мідного ведучого пояска.

8. Пакування елементів після розбирання снарядів, пломбування та нанесення маркування на ящики з елементами.

9. Транспортування до місця складування ящиків з елементами снарядів у цеху. Видача елементів з цеху.

Примітка: Для організації потокового методу проведення робіт, під час розбирання снарядів індексу С, всього застосовується 14 складальника боєприпасів.

Висновки. Таким чином, обґрунтована доцільність проведення робіт з утилізації артилерійських снарядів індексу С. Розроблений порядок виконання операцій при розбиранні снарядів, з урахуванням конструктивних особливостей різних калібрів снарядів. Визначена кількість елементів, та матеріали, які отри-муються під час утилізації освітлювальних снарядів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Правила техники безопасности при хранении, сборке и ремонте боеприпасов на артиллерийских арсеналах, базах и складах. МО СССР. – М.: «Воениздат», 1975 р. – 103 с.;

2. Постанова КМ України від 7.06.06 р. № 812  в редакції постанови КМ України від 16.06.10 р. № 469 «Порядок утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин». – К., 2010 р. – 13 с.;

3. НПАОП 29.6-1.01-07 (наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.07 р. № 45 «Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів»). – К., 2007 р. – 25 с.