УДК 618

СУЧАСНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

Тараненко О.Є., НУЦЗУ

НК – Христич В.В., к.т.н., доцент, НУЦЗУ

Промислові об'єкти, що мають в технологічному обороті нафту і газ переважно захищаються за допомогою зовнішнього пожежогасіння.

В даний час одним з основних засобів в установках зовнішнього пожежогасіння є водопінні лафетні стовбури. Практично всі морські нафтові порти і термінали, а також зливо-наливні залізничні естакади, переробні заводи, резервуарні парки нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів оснащені такою технікою.

Для локального виявлення на ранній стадії пароповітряного випаровування при розгерметизації обладнання використовують газоаналізатори. Для раннього виявлення загоряння використовують швидкодіючі детектори полум'я, суміщені з телекамерами.

Лафетні стовбури і пожежні роботи використовуються в якості виконавчих пристроїв для ліквідації аварійної ситуації. Пожежні роботи виконуються на базі лафетних стволів і включають в себе також пристрої виявлення загоряння і визначення координат загоряння. Лафетні стовбури і пожежні роботи мають високу маневреність при наведенні, дозволяють створити значну інтенсивність зрошення, захищати великі площі в межах радіусу дії струменя, подавати вогнегасну речовину на значні відстані і висоту. Як правило, їх встановлюють на пожежних вишках, і вони мають дистанційне керування. У вибухонебезпечних зонах вони застосовуються у вибухозахищеному виконанні. Розстановку лафетів і роботів, що входять до складу установок пожежогасіння, на об'єкті, що підлягає слід виробляють, виходячи з умов ефективної дальності струменів, при якій забезпечується найбільша інтенсивність.

Функціональні можливості пожежних роботів дозволяють використовувати їх в автоматичному режимі для реалізації безлюдних технологій у важких і небезпечних для життя людей умовах середовища, а також значно убезпечити працю пожежних при гасінні в дистанційному режимі. При цьому значно підвищується швидкодія, що особливо важливо для локалізації загоряння в початковій стадії пожежі, і скорочується кількість необхідного персоналу для гасіння.

ЛІТЕРАТУРА

- Стрембовський В.Е., Христич В.В. Виключні умови розміщення пожежних сповіщувачів // Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали МНПК курсантів та студентів. – Харків: НУЦЗУ, 2014.– С. 269.

2. Дерев’янкоО.А., Бондаренко С.М., Мурін М.М., Антошкін О.А,, Христич В.В. Автоматичний протипожежний захист об’єктів. / Посібник. Частина 3.- Харків: НУЦЗУ, 2014 – 282 с.

3. Мізяк Є.М., Христич В.В. Сучасні автоматизовані системи пожежогасіння й димовидалення // Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали МНПК молодих учених. – Харків: НУЦЗУ, 2016. – 449 с. - С. 208.