## УДК 681.3

В.О. Дурєєв, канд. техн. наук., доцент, НУЦЗ України  http://nuczu.edu.ua/ukr/

ЕЛЕКТРОННИЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОГО ПРИЛАДУ КОНТРОЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО

Кожен об'єкт, на якому застосовані системи протипожежного захисту, захищений від пожежі та її наслідків тільки в тому випадку, коли ці системи правильно експлуатуються. Важливою складовою системи протипожежного захисту є система пожежної сигналізації, в яку входять приймальні прилади контрольні пожежні (ППКП). Від вибору ППКП, знання характеристик та правильної його експлуатації, залежить надійність і швидкодію роботи системи протипожежного захисту в цілому.

Для підвищення якості підготовки спеціалістів, при вивченні роботи ППКП, створено програмний продукт у вигляді електронного тренажеру (ЕТ), який моделює роботу ППКП у різних режимах.

Для досягнення цієї мети, були сформульовані і вирішені наступні задачі:

1. Проведено аналіз міжнародних патентів та електронних тренажерів, що використовуються у навчальному процесі ВНЗ МНС України.

2. Розроблено ЕТ, що моделює роботу ППКП і дозволяє звичайно та дистанційно проводити: вивчення технічних даних сучасних і перспективних ППКП; відпрацювання режимів роботи ППКП в 1, 2, 3 рівні доступу; перевірку отриманих знань вбудованим режимом тестування з ієрархією вибірки питань.

3. Розроблена методика використання електронних тренажерів, при вивченні приймальних контрольних приладів.

4. Виконана апробація методики використання ЕТ при вивченні ППКП «Артон-04П» з курсантами і студентами НУЦЗ України та фахівцями ліцензованих видів робіт протипожежного призначення.

Алгоритм роботи (рис. 1) ЕТ ППКП містить: можливість вибору ППКП для навчання; загальні дані досліджуваного ППКП; інтерактивне навчання роботи досліджуваного ППКП з індикацією режимів роботи і рівнів доступу; тестування з ієрархією вибору питань.

Робота з ЕТ ППКП починається зі стартового вікна (рис. 1), де присутня інформація про виробників систем протипожежного захисту, зразки технічної документації на протипожежне обладнання; зразки ППКП для навчання.

Рисунок 1 – Стартове вікно електронного тренажеру

Після вибору ППКП, доступні робочі вікна ЕТ з інформацією про загальні відомості обраного приладу, експлуатації ППКП в усіх режимах роботи та рівнях доступу та перевірки отриманих знань (рисунки 2 ÷ 4).

Рисунок 2 – Загальна інформація досліджуваного ППКП

Рисунок 3 – Робота з ППКП

Рисунок 4 – Перевірка отриманих знань

Для перевірки отриманих знань, користувачеві надається 20 питань з урахуванням ієрархії їх вибірки. Час проходження тесту обмежено 20 хвилинами. Після закінчення тестування користувач отримує персональну оцінку.

Апробація методики використання ЕТ проводилася:

- випробування з обмеженням часу: фахівці ліцензованих видів робіт протипожежного призначення; курсанти і студенти НУЦЗУ, що вивчали раніше системи пожежної сигналізації;

- випробування без обмеження часу: курсанти НУЦЗУ, не вивчали раніше системи пожежної сигналізації.

Результати застосування ЕТ представлені в табл. 1 та рис. 5.

Таблиця 1						Загальні результати

| Час підготовки, хв. | Кількість оцінок |
| --- | --- |
|  | 5А | 4В | 4С | 3D | 3E | 2F |
| 25 | – | 1 | 1 | 6 | – | 5 |
| 30 | – | – | 6 | 6 | – | 2 |
| 35 | – | 3 | 5 | 3 | – | 3 |

Рисунок 5 – Результати тестування:

- n4 – кількість отриманих четвірок; - n3 - кількість отриманих трійок;

- n2 - кількість отриманих двійок

Аналіз результатів показав, що використання ЕТ вивчення ППКП дозволяє підвищити якість підготовки фахівців. Зменшення часу підготовки менш ніж 25 хвилин виявилося не доцільним. Збільшення часу підготовки до тестування, призводить до збільшення числа позитивних оцінок. При цьому число негативних оцінок, зі збільшенням часу підготовки, практично незмінно.

Практичне значення використання ЕТ в звичайному і дистанційному навчанні:

- підготовка фахівців за сучасним і перспективним систем протипожежного захисту;

- розробка рекомендацій по технічним характеристикам, конструкційним виконанням і інтерфейсу ППКП виробникам систем пожежної сигналізації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Дурєєв В.О. Застосування електронних тренажерів при вивчені роботи приймальних приладів контрольних пожежних // Бюлетень Науково-методичного центру навчальних закладів ДСНС України № 24. – Х.: НУЦЗУ, 2015. – С. 17-21

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій»

18-19 травня 2017 р.

Черкаси-2017

Довідка про автора

| 1 | Прізвище, ім’я, по батькові | Дурєєв Вячеслав Олександрович |
| --- | --- | --- |
| 2 | Посада | Доцент кафедри |
| 3 | Науковий ступень, вчене звання | Кандидат технічних наук, доцент |
| 4 | Повна назва організації | Національний університет цивільного захисту України |
| 5 | Поштова адреса організації | 61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94 |
| 6 | Телефон | 050-406-37-50 |
| 7 | E-mail | asbit@nuczu.edu.ua |
| 8 | Номер секції | Секція 4. Методи та засоби навчання як елементи системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки. |
| 9 | Назва доповіді | Електронний тренажер для вивчення роботи приймального приладу контрольного пожежного |
| 10 | Необхідне технічне забезпечення Поселення | ––––––––––––––––––––––––––––– |

# Text boxes

n

n4

n2

n3

t, хвил